| УТВЕРЖДЕН |  |
| --- | --- |
| ЕСБМ.58.29.29.933.001.91-ЛУ |  |

Программа «Peraspera Cardio»

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения

ЕСБМ.58.29.29.933.001.91

Листов 28

Москва

2020

аннотация

Данный документ содержит описание функциональных характеристик программы «Peraspera Cardio» и информацию, необходимую для установки и эксплуатации Программы. В нем содержится описание функциональных возможностей Программы версии 1.49 и описание программно-технической среды, необходимой для установки, запуска и исполнения Программы. В нем содержится также общее описание параметров Программы, которые могут использоваться для настройки Программы в соответствии с характеристиками конкретной вычислительной установки.

ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

API (Application Programming Interface) — это прикладной программный интерфейс программы или приложения (библиотеки классов и процедур), с помощью которого одна программа/приложение может взаимодействовать с другой.

Изолиния – это условное обозначение на графике, представляющее собой линию, в каждой точке которой измеряемая величина сохраняет одинаковое значение.

ИК – инфракрасный.

Кардиоцикл – это период времени, включающий одно сокращение и одно расслабление предсердий и желудочков.

Электрокардиограмма (ЭКГ) – это кривая, отражающая динамику разности потенциалов в двух точках электрического поля сердца в течение сердечного цикла.

Фотоплетизмограмма (ФПГ) – это кривая, позволяющая измерять объемный пульс крови, частоту сердцебиения, вариабельность сердечного ритма при регистрации кровяного потока с использованием источника инфракрасного или светового излучения и фоторезистора или фототранзистора.

Спектр Фурье – это математическое преобразование сигнала с помощью преобразования Фурье.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это физиологическое явление, проявляющееся в изменении интервала между началами двух соседних сердечных циклов, оценивается по изменениям интервала времени между соседними сердечными сокращениями (сердцебиениями).

Содержание

1	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ «Peraspera Cardio»	5

1.1	Общее описание функциональных характеристик	5

1.2	Сбор и накопление ЭКГ и ФПГ	7

1.3	Предварительная обработка ЭКГ и ФПГ	7

1.4	Выполнение аналитических расчетов по ЭКГ и ФПГ	8

1.5	Предоставление в смежные системы данных по результатам аналитических расчетов ЭКГ и ФПГ	8

1.6	Обмен данными со смежными системами с помощью API	8

1.7	Способы взаимодействия Программы со смежными системами	9

1.7.1	Взаимодействие со смежными системами по API	10

1.7.2	Взаимодействие со смежными системами Программы с помощью специализированных модулей импорта	10

1.8	Описание API программы	11

1.8.1	Работа со списком пациентов	11

1.8.2	Работа со списком кардиограмм	13

1.8.3	Получение последних событий	17

1.8.4	Получение результатов расчетов	19

2	ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММЫ «Peraspera Cardio»	22

2.1	Информация, необходимая для установки	22

2.1.1	Состав инсталляционного пакета	22

2.1.2	Требования к квалификации специалиста, выполняющего установку Программы	22

2.1.3	Требования к оборудованию	22

2.1.4	Требования к системному программному обеспечению	22

2.1.5	Порядок установки	23

2.2	Информация, необходимая для эксплуатации	24

2.2.1	Аутентификация	24

2.2.2	Вход в систему и настройки	24

2.3	Описание способов проверки, позволяющих дать общее заключение о работоспособности Программы	26

2.3.1	Вход в систему	26

2.3.2	Сохранение настроек	26

2.3.3	Запрос нового токена	27

# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ «Peraspera Cardio»

Общее описание функциональных характеристик

Целью программы «Peraspera Cardio» является оценка состояния сердечно-сосудистой системы человека на основе обработки ЭКГ от 1 до 16 отведений и фотоплетизмограмм одного или нескольких спектров (ИК, красный, зеленый).

Назначением программы «Peraspera Cardio» является сбор ЭКГ и ФПГ, хранение ЭКГ и ФПГ, предварительная обработка (подготовка и фильтрация) ЭКГ и ФПГ, выполнение базовых расчетов (определение R-пиков на ЭКГ, систол и диастол на ФПГ, усредненный кардиоцикл, параметры ВСР) и предоставление результатов расчетов через API в смежные системы.

Функциями программы «Peraspera Cardio» являются:

- Сбор и накопление ЭКГ и ФПГ;

- Предварительная обработка ЭКГ и ФПГ, заключающаяся в исправлении изолинии и частотной фильтрации сигналов ЭКГ и ФПГ;

- Выполнение аналитических расчетов (определение R-пиков на ЭКГ, систол и диастол на ФПГ, усредненный кардиоцикл, параметры ВСР) по ЭКГ и ФПГ;

- Предоставление данных по результатам аналитических расчетов ЭКГ и ФПГ и предоставление их в смежные системы;

- Обмен данными со смежными системами с помощью API.

На рисунке 1 представлена функциональная схема работы программы «Peraspera Cardio».

Рисунок 1. Общая функциональная схема работы программы «Peraspera Cardio»

Сбор ЭКГ и ФПГ осуществляется:

- с помощью API из ЭКГ и ФПГ, переданных в формате системы;

- с помощью активного модуля импорта данных, выполняющего подключение и выгрузку данных из внешнего источника данных, с помощью API внешнего источника данных;

- с помощью пассивного модуля импорта данных, принимающего ЭКГ и ФПГ в формате внешней системы.

Накопление собранных ЭКГ и ФПГ, а также результатов их предварительной обработки и аналитических расчётов, осуществляется в базе данных.

Предварительная обработка хранимых в базе данных ЭКГ и ФПГ, заключающаяся в исправлении изолинии и частотной фильтрации сигналов ЭКГ и ФПГ, осуществляется в вычислительном кластере модулями подсистемы «Подготовка и фильтрация данных». Результаты предварительной обработки сохраняются в базе данных.

Выполнение аналитических расчетов (определение R-пиков на ЭКГ, определение систол и диастол на ФПГ, усредненный кардиоцикл, параметры ВСР) по ЭКГ и ФПГ осуществляется в вычислительном кластере модулями подсистемы «Базовые аналитические расчёты». Результаты аналитических расчетов сохраняются в базе данных.

Программа поддерживает добавление модулей дополнительных расчетов для расширения функциональности. Дополнительные модули могут служить для предварительной обработки ЭКГ и ФПГ и проведения расчетов, не предусмотренных базовой комплектацией.

Предоставление данных по результатам аналитических расчетов ЭКГ и ФПГ и предоставление их в смежные системы, а также обмен данными с смежными системами, осуществляется с помощью API.

Сбор и накопление ЭКГ и ФПГ

Сбор и накопление ЭКГ и ФПГ осуществляется:

- из внешних источников данных;

- из файлов ЭКГ и ФПГ в формате программы «Peraspera Cardio»;

- из файлов ЭКГ и ФПГ в формате внешней системы.

Предварительная обработка ЭКГ и ФПГ

Предварительная обработка ЭКГ и ФПГ заключается в исправлении изолинии и частотной фильтрации сигналов ЭКГ и ФПГ.

Программа «Peraspera Cardio» выполняет следующие функции предварительной обработки ЭКГ и ФПГ:

- Восстановление недостающих отведений многоканальных ЭКГ по линейным зависимостям;

- Удаление дрейфа изолинии на исходном сигнале (ЭКГ и ФПГ) для каждого отведения;

- Сглаживание ЭКГ и ФПГ с использованием частотного сглаживающего фильтра для каждого отведения.

Выполнение аналитических расчетов по ЭКГ и ФПГ

Выполнение аналитических расчетов по ЭКГ и ФПГ включает обнаружение R-пиков на ЭКГ, систол и диастол на ФПГ, расчёт усредненного кардиоцикла, и параметров ВСР.

Программа «Peraspera Cardio» выполняет следующие аналитические расчеты по ЭКГ и ФПГ:

- Обнаружение R-пиков на ЭКГ, систол и диастол на ФПГ;

- Расчет параметров вариабельности сердечного ритма (по ЭКГ и ФПГ);

- Расчет усредненного кардиоцикла и его элементов (P, Q, R, S, T, интервалы PQ, QRS, QT, QTc).

Предоставление в смежные системы данных по результатам аналитических расчетов ЭКГ и ФПГ

Предоставление в смежные системы данных по результатам аналитических расчетов ЭКГ и ФПГ осуществляется с помощью API.

Обмен данными со смежными системами с помощью API

API представляет собой набор ссылок URL с общим корнем, принимающих запросы по протоколу HTTPS. Для отправки данных используются POST-запросы, для выгрузки данных используются GET-запросы. Формат обмена данными JSON, проходящий через стандартный валидатор.

Общая схема работы с программой «Peraspera Cardio» по API представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Общая схема работы с программой Peraspera Cardio

Общий корень ссылок API текущей версии:

https://api.ec-leasing.ru/phrr_test/  							(<Base URL>)

API предназначено для межсерверного обмена данными, содержащими деперсонифицированные кардиографические данные и результаты их обработки.

Способы взаимодействия Программы со смежными системами

Программа может взаимодействовать со смежными системами следующими способами:

- по API;

- с помощью специализированных модулей импорта (активных или пассивных).

Взаимодействие со смежными системами по API

Входные данные

Входные параметры API бывают 2 типов:

- числовые и строковые параметры, передаваемые в URL запроса (HTTP(S) GET или HTTP(S) POST) отдельного метода API, регламентированные описанием этого метода;

- данные, передаваемые в теле запроса (HTTP(S) POST) отдельного метода API, в JSON формате, регламентированном описанием этого метода.

Выходные данные

Данные, возвращаемые в теле ответа (HTTP(S) GET или HTTP(S) POST) отдельного метода API, в JSON формате, регламентированном описанием этого метода.

Сообщения об ошибке, возвращаемые в теле ответа (HTTP(S) GET или HTTP(S) POST) отдельного метода API, в JSON формате, регламентированном описанием этого метода.

Взаимодействие со смежными системами Программы с помощью специализированных модулей импорта

Виды специализированных модулей импорта

Модули импорта могут быть активными и пассивными.

Активный модуль импорта осуществляет подключение к внешнему источнику данных посредством API внешнего источника данных, производит выгрузку данных ЭКГ и ФПГ из внешнего источника данных и вносит полученные данные в систему посредством API системы.

Пассивный модуль импорта принимает данные в формате внешней системы и вносит полученные данные в систему посредством API системы.

Порядок разработки и настройки специализированных приложений

Специализированные модули импорта разрабатываются и настраиваются соответственно условиям договора с владельцем внешнего источника данных.

Описание API программы

Работа со списком пациентов

Получение информации о пациенте или нескольких пациентах

| GET | <Base URL>/patient/< id ¦ id1,id2,… ¦ all > |
| --- | --- |
| Параметры запроса: Id – идентификатор пациента, Id1,id2,… – несколько идентификаторов пациента, all – все пациенты сохраненные в конфигурации учетной записи |
| Ответ |
| JSON: [ { "data":{ "id":"<string>", //идентификатор пациента "coll":13, //идентификатор коллекции, для текущего API всегда 13 "gender":<number>, //пол: 1-мужчина, 2-женщина "height":<number>, //рост в сантиметрах "weight":<number>, //масса тела в килограммах "birthdate":<number>, //дата рождения в формате UNIX-timestamp в секундах "fill_type":<number>, //тип получения кардиограмм, 0 – синхронизация с внешним сервисом, 1 – съем непосредственно в систему "commentary":"<string>", //комментарий к пациенту, указанный при регистрации "supergroup":<null or number> //идентификатор связи с другими пациентами, null если связи нет }, "ecgs":<number> //число экг пациента в системе }, {<…>}, //следующая запись … ] |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/patient/rrt1026 Ответ: JSON: [ { "data":{ "id":"rrt1001", "coll":13, "gender":1, "height":170, "weight":70, "birthdate":1574553891, "fill_type":0, "commentary":"test user", "supergroup":0 }, "ecgs":"0" } ] |
| Обработка ошибок |
| Не предусмотрена |

Создание нового пациента

| POST | <Base URL>/patient/new |
| --- | --- |
| Параметры запроса: нет Тело запроса: JSON: { "gender":<number>, //пол пациента 1-мужчина, 2-женщина "birthdate":<number>, //дата рождения в формате UNIX-timestamp в секундах "height":<number>, //рост пациента в сантиметрах "weight":<number>, //масса тела пациента в килограммах "commentary":"<string>" //строковый комментарий в произвольной форме } |
| Ответ |
| JSON: { "id":"<string>" //идентификатор созданного пациента } |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/patient/new Тело запроса: {"gender":1,"birthdate":1574557062,"height":170,"weight":70,"commentary":"test user"} Ответ: {"id":"rrt1001"} |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

Работа со списком кардиограмм

Получение списка кардиограмм пациента

| GET | <Base URL>/samplelist/<id> |
| --- | --- |
| Параметры запроса: Id – идентификатор пациента |
| Ответ |
| JSON: [ { "id":"<number>", //идентификатор кардиограммы "dt":"<number>", //дата съема кардиограмма в формате UNIX-timestamp в миллисекундах "tz":"<number>", //часовая зона в секундах "gt":"<number>", //дата сохранения и обработки на сервере "coll_id":"13", //идентификатор коллекции "comment":"<string>", //комментарий к кардиограмме сделанный в момент записи "glu":<null or string>, //значение глюкозы в крови, если было указано "spo2":<null or string>, //значение сатурации крови, если было указано или рассчитано "cmnts":"<number>", //комментарии пользователей к кариограмме, пока заблокировано "supergroup":<null or number> //идентификатор серии, если кардиограмма является частью серии или комплексного теста, null в обратном случае }, {<…>}, //следующая запись … ] |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/samplelist/rrt1001 Ответ: [ { "id":"504537", "dt":"1606093062000", "tz":"10800", "gt":"1606093056000", "coll_id":"13", "comment":"test commentary", "glu":null, "spo2":null, "cmnts":"0", "supergroup":null } ] |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

Получение списка кардиограмм пациента после указанного времени

| GET | <Base URL>/samplelist/<id>/<time> |
| --- | --- |
| Параметры запроса: Id – идентификатор пациента time – время после которого выводить кардиограммы в формате UNIX-timestamp в миллисекундах |
| Ответ |
| JSON: [ { "id":"<number>", //идентификатор кардиограммы "dt":"<number>", //дата съема кардиограмма в формате UNIX-timestamp в миллисекундах "tz":"<number>", //часовая зона в секундах "gt":"<number>", //дата сохранения и обработки на сервере "coll_id":"13", //идентификатор коллекции "comment":"<string>", //комментарий к кардиограмме, сделанный в момент записи "glu":<null or string>, //значение глюкозы в крови, если было указано "spo2":<null or string>, //значение сатурации крови, если было указано или рассчитано "cmnts":"<number>", //комментарии пользователей к кариограмме, пока заблокировано "supergroup":<null or number> //идентификатор серии, если кардиограмма является частью серии или комплексного теста, null в обратном случае }, {<…>}, //следующая запись … ] |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/samplelist/rrt1001/1606093000000 Ответ: [ { "id":"504537", "dt":"1606093062000", "tz":"10800", "gt":"1606093056000", "coll_id":"13", "comment":"test commentary", "glu":null, "spo2":null, "cmnts":"0", "supergroup":null } ] |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

Создание кардиограммы

| POST | <Base URL>/sample/new |
| --- | --- |
| Параметры запроса: нет Тело запроса: JSON: { "meta":{ //блок метаданных кардиограммы "date":<number>, //дата записи кардиограммы в формате UNIX-timestamp в секундах "madeBy":"<string>", //пользователь создавший кардиограмму "tzOffset":<number>, //часовая зона в секундах "datems":<number>, //дата записи кардиограммы в формате UNIX-timestamp в миллисекундах "commentary":"<string>", //комментарий к кардиограмме "bloodPressure":{ //артериальное давление "sys":<number>, //систолическое "dia":<number> //диастолическое }, "glucose":<number> //значение глюкозы в крови }, "pid":"<string>", //идентификатор пациента "date":<number> //дата записи кардиограммы в формате UNIX-timestamp в секундах } |
| Ответ |
| JSON: { "id":"<number>" //идентификатор созданной кардиограммы } |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/sample/new Тело запроса: { "meta":{ "date":1606093062, "madeBy":"phrr_test", "tzOffset":10800, "datems":1606093061657, "commentary":"test commentary", "bloodPressure":{ "sys":"", "dia":"" }, "glucose":"" }, "pid":"rrt1001", "date":1606093062 } Ответ: {"id":"504537"} |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

Сохранение отдельной дорожки кардиограммы

| POST | <Base URL>/track/<id> |
| --- | --- |
| Параметры запроса: Id – идентификатор кардиограммы Тело запроса: JSON: { “name”:”<string>”, //код отведения “I” -для кардиограммы первого отведения, “ppg” – для пульсовой волны “data”:”<string>”, //упакованные данные дорожки кардиограммы “sampleRate”:”<number>” //частота дискретизации дорожки кардиограммы } Упаковка данных производится следующим способом: исходный массив чисел, представляющий кардиограмму, преобразуется в Float32Array (little-endian), затем в бинарный буфер, затем в base64-строку |
| Ответ |
| JSON: [] |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/track/504537 Тело запроса: JSON: {“name”:”I”,“data”:”<very long string>”,“sampleRate”:”250”} Ответ: [] |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

#### Получение обработанной дорожки кардиограммы

| GET | <Base URL>/sample/<id> |
| --- | --- |
| Параметры запроса: id – идентификатор дорожки кардиограммы |
| Ответ |
| JSON: { “coll”: "13", //идентификатор коллекции “data”: [<number>,…], //данные дорожки кардиограммы в виде массива чисел “filter”: "smooth", //примененный каскад фильтров “rate”: 250 //частота дискретизации кардиограммы |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/sample/3491383 Ответ (сокращен): { “coll”: "13", “data”: [-60.81603, -67.08873, -64.82238, -60.2099, -40.009228, -24.164156, -17.541748, -29.454779, -60.583775,…], “filter”: "smooth", “rate”: 250 } |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

Получение последних событий

#### Получение всех событий

| GET | <Base URL>/events |
| --- | --- |
| Параметры запроса: Нет ВНИМАНИЕ! События приходят только на пациентов, сохраненных в конфигурации пользователя |
| Ответ |
| JSON:[ { "dt":"<number>", //дата события в формате UNIX-timestamp в миллисекундах "pid":"<string>", //идентификатор пациента "cid":"<number>", //идентификатор кардиограммы "type":"<string>" //тип события: newecg или вид выполненного расчета }, {<…>}, //следующее событие … ] |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/events Ответ: [ {"dt":"1606093061090","pid":"rrt1001","cid":"504537","type":"newecg"}, {"dt":"1606093120694","pid":"rrt1001","cid":"504537","type":"ucc"}, {"dt":"1606093121713","pid":"rrt1001","cid":"504537","type":"hrv"} ] |
| Обработка ошибок |
| Не предусмотрена |

#### Получение событий после указанного момента времени

| GET | <Base URL>/events_after<time> |
| --- | --- |
| Параметры запроса: time - время после которого выводить события в формате UNIX-timestamp в миллисекундах ВНИМАНИЕ! События приходят только на пациентов, сохраненных в конфигурации пользователя |
| Ответ |
| JSON:[ { "dt":"<number>", //дата события в формате UNIX-timestamp в миллисекундах "pid":"<string>", //идентификатор пациента "cid":"<number>", //идентификатор кардиограммы "type":"<string>", //тип события: newecg или вид выполненного расчета }, {<…>}, //следующее событие … ] |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/events_after1606093060000 Ответ: [ {"dt":"1606093061090","pid":"rrt1001","cid":"504537","type":"newecg"}, {"dt":"1606093120694","pid":"rrt1001","cid":"504537","type":"ucc"}, {"dt":"1606093121713","pid":"rrt1001","cid":"504537","type":"hrv"} ] |
| Обработка ошибок |
| Не предусмотрена |

Получение результатов расчетов

#### Получение сводки готовых расчетов

| GET | <Base URL>/analysis/<id> |
| --- | --- |
| Параметры запроса: id – Идентификатор кардиограммы |
| Ответ |
| JSON: { "smooth":{ //блок информации об обработанных дорожках "<type>":<id> //type – код отведения, id – идентификатор дорожки … }, "ucc":<number>, //время завершения расчета показателей УКЦ в формате UNIX-timestamp в миллисекундах или 0, если ещё в процессе "hrv":<number> //время завершения расчета показателей ВСР в формате UNIX-timestamp в миллисекундах или 0, если ещё в процессе } |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/analysis/504537 Ответ: { "smooth":{ "I":3491383 }, "ucc":1606103920694, "hrv":1606103921713 } |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

#### Получение расчетов усредненного кардиоцикла

| GET | <Base URL>/analysis/<id>/ucc |
| --- | --- |
| Параметры запроса: id – Идентификатор кардиограммы |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/analysis/504537/ucc Ответ (сокращен): { "ucc":[0,0,0,0,-0.006047724490171523,-0.4079242425124631,-1.4150015086294763,-2.94187697885126,-4.891486985952401,…], "calx":{ "HR":82.03513423931057, "PQi":0.072, "PQs":0.004, "Pw":0.068, "QRSw":0.084, "QT":0.296, "QTc":0.34611150230119564 } } |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

#### Получение расчетов вариабельности сердечного ритма

| GET | <Base URL>/analysis/<id>/hrv |
| --- | --- |
| Параметры запроса: id – Идентификатор кардиограммы |
| Пример |
| Запрос: <Base URL>/analysis/504537/hrv Ответ: { "hrv":{ "V":"1.4", "rr":[727,684,709,723,…], "beats":[0.12893223500614112,0.8557772744505282,1.540267892584867,…], "stats":{ "CV":3.814652480838119, "Mo":719.2193822375256, "SI":454.08333681380304, "AMo":73.80952380952381, "RMI":1.2685463867913378, "dRR":113.00182563248552, "NN50":0, "RRNN":725.2525151807049, "SATI":5818.433175015199, "SDNN":27.665863062681613, "SWAI":53.37271359365579, "RMSSD":18.40032915287626, "pNN50":0, "kurtosis":-0.7824751078393395, "skewness":0.10226682133406792 }, "anomalies":[10,20], "rrWOAnomalies":[727,718,709,723,…], "hist01_WOA":[0,0,0,0,0,0,0,69.76744186046511,30.23255813953488,…], "fftPsPN":{ "step":0.0026934056531551192, "vals":[12574.759261907275,12609.686206393279,12712.469381732259,…], "param":{ "BR":13.545613204231719, "HF":243.1579547858401, "IC":1.334335697751142, "LF":355.68075516425387, "TP":1047.630352832288, "HFp":0.2321028157770134, "LFp":0.33950978434584717, "ULF":33.915963897948764, "VLF":448.7916428821942, "LFHF":1.4627559911725592, "ULFp":0.032373979816694244, "VLFp":0.4283873998771396, "TPfull":1081.5463167302369 } } }, "filter":"smooth" } |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”method”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: invalid – ошибка в параметрах или теле запроса |

# ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММЫ «Peraspera Cardio»

Информация, необходимая для установки

Состав инсталляционного пакета

- Библиотека работы с API;

- Исполняемый скрипт Теста соединения, отправки получения данных.

Требования к квалификации специалиста, выполняющего установку Программы

Специалист должен иметь навыки работы с Node.js на любой удобной ему операционной системе поддерживаемой Node.js, Список совместимых операционных систем можно узнать на официальном сайте Node.js.

Требования к оборудованию

Минимальные требования к оборудованию для запуска теста и работы с библиотекой API:

- ЦПУ: Одноядерный процессор ме менее 500МГц;

- Оперативной памяти: не менее 256Мб;

- Жесткий диск: не менее 5Мб свободного места;

- Доступ к сети Интернет

Требований к монитору и особой периферии нет.

Требования к системному программному обеспечению

Требования предъявляемые к системному программному обеспечению для установки и эксплуатации Программы «Peraspera Cardio»:

- Операционная система: Linux, Windows не ниже 7ой версии, AIX, Android, iOS из списка операционных систем поддерживаемых Node.js;

- Middleware: nodejs версии не ниже 8-ой;

- Архиватор: на Linux и AIX рекомендуется установить пакеты libgzip и openssl.

Порядок установки

- Установить nodejs

Для Linux

  - Настроить менеджер пакетов (apt) на репозиторий nodejs, если это необходимо (если в текущем репозитории нет пакета nodejs) по инструкции на сайте nodejs.org.

  - Установить посредством менеджера пакетов (apt) пакет nodejs:

Из-под учетной записи root:

apt-get install nodejs

или через sudo:

sudo apt-get install nodejs

Для Windows

  - Установить nodejs из дистрибутива с официального сайта

Для Android

  - Установить nodejs с помощью эмулятора Termux

Для iOS

  - Установить nodejs из дистрибутива с официального сайта

Для AIX

  - Загрузить и сконфигурировать предкомпилированный дистрибутив nodejs для AIX с официального сайта

- Загрузить по ссылке https://api.ec-leasing.ru/phrr_test/API_test.zip и распаковать архив с файлами (1) и (2) в любую удобную директорию;

- Отредактировать логин (<<<username>>>) и пароль (<<<password>>>) доступа к API в файле test.js;

- Запустить скрипт (2):

node test.js 1>test.log 2>test.err &

- Убедиться в отработке всех запросов тестового скрипта (2) и соответствия полученных данных соответствующим форматам ответа (см. пункт 2.3 данного документа). Ответы на отдельные запросы API сохраняются в файлы с именами «response.<<<dotreplaced API path>>>.json»

Информация, необходимая для эксплуатации

Аутентификация

По умолчанию внешнему пользователю доступен один запрос - запрос аутентификации. Для работы с полным набором методов API требуется пройти процедуру аутентификации. Аутентификация производится по логину и паролю (в хешированном виде) с помощью отдельного метода API. Результатом аутентификации является получение токена доступа. Токен доступа приходит в заголовке set-cookie ответа сервера. Для поддержки систем, не поддерживающих автоматическое ведение переменных cookie (как в браузере), токен доступа присылается также в теле ответного сообщения. В этом случае для каждого запроса удаленной смежной системе необходимо подставлять соответствующие заголовки.

Время действия токена доступа - 15 минут, при активной работе с API токен перевыпускается каждые 2 минуты, и может придти в заголовке любого ответа. При получении такого заголовка необходимо обновить действующий токен во внешней системе. По истечению 15 минут без обновления токена, текущая сессия автоматически закрывается и для дальнейшей работы процесс аутентификации необходимо начать заново.

Вход в систему и настройки

#### Вход

| POST | <Base URL>/auth/<username sha256-hash> |
| --- | --- |
| Параметры запроса: Username sha256-hash – хеш имени пользователя рассчитанный по алгоритму sha-256 Тело запроса: JSON: { "pwd":"<password sha-256 hash>", //хеш пароля пользователя "role":"partner" //роль пользователя в системе, запрашиваемая при входе, здесь фиксировано } |
| Ответ |
| В заголовке: set-cookie: token=<url-encoded string>; Path=/ В теле JSON: { "username":"<string>", //имя пользователя "cfg":{ //конфигурация учетной записи пользователя "patients":"pid1,pid1,pid3,…" //список добавленных пациентов }, "roles":["partner"], //список доступных ролей "token":"<string>", //активный токен доступа "role":"partner" //текущая роль } |
| Обработка ошибок |
| Код ошибки присылается в формате JSON: {“error”:”auth”,reason:”<код ошибки>”} Коды ошибок: disabled – учетная запись пользователя отключена, norole – пользователю не доступна запрашиваемая роль, password – пароль указан неверно, nouser – пользователь с таким именем не найден |

#### Сохранение настроек:

| POST | <Base URL>/savecfg |
| --- | --- |
| Параметры запроса: нет Тело запроса: JSON: { "patients":"<список пациентов>" } |
| Ответ |
| JSON: {“ok”:1} |
| Обработка ошибок |
| Не предусмотрено |

#### Запрос нового токена доступа

| GET | <Base URL>/newtoken |
| --- | --- |
| Параметры запроса: Нет |
| Ответ |
| JSON: { “token”:”<string>” //активный токен доступа } |
| Обработка ошибок |
| Не предусмотрено |

Описание способов проверки, позволяющих дать общее заключение о работоспособности Программы

По результатам выполнения скрипта (2) по инструкции описанной в п. 2.1 проверить соответствие результатов работы по следующим пунктам

Вход в систему

Проверить соответствие содержимого файла response.auth.<username hash>.<password hash>.json формату описанному в п. 2.2.2.1

Информация о пациенте

Проверить соответствие содержимого файла response.patient.<patient id>.json формату описанному в п. 1.8.1.1

Список кардиограмм

Проверить соответствие содержимого файла response.samplelist.<patient id>.json формату описанному в п. 1.8.2.1

Список событий

Проверить соответствие содержимого файлов вида response.events.<timestamp>.json формату описанному в п. 1.8.3.1

Сводка готовых расчетов

Проверить соответствие содержимого файла response.analysis.<sample id>.json формату описанному в п. 1.8.4.1

Расчет усредненного кардиоцикла

Проверить соответствие содержимого файла response.analysis.<sample id>.ucc.json формату описанному в п. 1.8.4.2

Расчет вариабельности сердечного ритма

Проверить соответствие содержимого файла response.analysis.<sample id>.hrv.json формату описанному в п. 1.8.4.3

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (стр.) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |